## Slide 1: Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης
Ραφαήλ Σωτηρίου
Απριλίου - 2025

## Slide 2: Παγκόσμια Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS)
Τα GNSS είναι δίκτυα δορυφόρων που παρέχουν παγκόσμια κάλυψη για εντοπισμό θέσης.
Το GPS είναι το πιο γνωστό, αλλά έχουμε και άλλα πλήρως λειτουργικά συστήματα:
το ρωσικό GLONASS
το Galileo της ΕΕ
και το κινεζικό BeiDou.
Οι σύγχρονοι δέκτες χρησιμοποιούν ταυτόχρονα πολλαπλά συστήματα,
αυτό λέγεται multi-GNSS και μας δίνει καλύτερη ακρίβεια, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα σε παρεμβολές.

## Slide 3: Πώς γίνεται ο εντοπισμός θέσης
Ο προσδιορισμός θέσης βασίζεται στην τεχνική trilateration δηλαδή υπολογίζουμε αποστάσεις από τουλάχιστον 4 δορυφόρους, μετρώντας τον χρόνο που έκανε το σήμα να φτάσει στον δέκτη.
Επειδή δεν έχουμε απόλυτο συγχρονισμό ρολογιών με τους δορυφόρους, ο τέταρτος δορυφόρος είναι απαραίτητος για να διορθώσουμε τον χρονισμό.
Σε περιβάλλοντα όπου το GNSS υπολειτουργεί χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι εντοπισμού όπως:
Triangulation με κεραίες κινητής τηλεφωνίας (GSM, LTE)
Fingerprinting με Wi-Fi δίκτυα (σύγκριση SSID/MAC & ισχύος σήματος/βάση δεδομένων) Αυτές οι τεχνικές δεν έχουν την ακρίβεια του GNSS.

## Slide 4: Πηγές Σφαλμάτων στον Προσδιορισμό Θέσης
Τα κύρια σφάλματα εντοπισμού προέρχονται
από το πέρασμα του σήματος μέσα από την ιονόσφαιρα και την τροπόσφαιρα,
από ασυγχρονίες ρολογιών,
και από ανακλάσεις (multipath).
Επίσης, έχουμε σφάλματα λόγω της ακρίβειας των δεδομένων τροχιάς των δορυφόρων και την κακή γεωμετρία,
δηλαδή όταν οι δορυφόροι βρίσκονται σε παρόμοια κατεύθυνση από τον δέκτη τότε η ακρίβεια μειώνεται.
Το spoofing είναι μια επίθεση, όπου κάποιος εκπέμπει ψευδή σήματα για να ξεγελάσει τον δέκτη και να τον κάνει να υπολογίσει λανθασμένη θέση, ταχύτητα ή χρόνο.

## Slide 5: Δορυφορικά Σήματα & Συχνότητες
Οι δορυφόροι εκπέμπουν σε πολλές συχνότητες όπως L1(1575.42 MHz) , L2(1227.60 MHz) , L5(1176.45 MHz).
Οι περισσότεροι πολιτικοί δέκτες χρησιμοποιούν το L1
Με δύο διαφορετικές συχνότητες (π.χ. L1+L2 ή L1+L5): ➤ Υπολογίζεται και αφαιρείται η ιονοσφαιρική επίδραση και ➤ Αποκτάμε πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια
Τα μοντέρνα σήματα (Galileo BOC, GPS L5) έχουν βελτιωμένη αντοχή σε παρεμβολές και multipath

## Slide 6: Αντιμετώπιση Σφαλμάτων – Τεχνικές Διόρθωσης
Για να βελτιώσουμε την ακρίβεια GNSS, εφαρμόζονται διάφορες
τεχνικές διόρθωσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη:
SBAS (Satellite-based augmentation system)
Επίγειοι σταθμοί γνωρίζουν την ακριβή τους θέση. Συγκρίνουν την υπολογισμένη θέση από GNSS με την πραγματική.
Από αυτή τη διαφορά προκύπτουν διορθώσεις για:
  Την τροχιά των δορυφόρων
  Τα ρολόγια των δορυφόρων
  Την ιονοσφαιρική καθυστέρηση στην περιοχή (μοντέλο single-layer)
Αυτές οι διορθώσεις στέλνονται από γεωστατικούς δορυφόρους στον χρήστη.
  Περιοχή κάλυψης: ευρεία (π.χ. όλη Ευρώπη με EGNOS)
  Χρήστες: κυρίως αεροπορικές εφαρμογές, αλλά και γενική χρήση όπου απαιτείται πιστοποίηση

## Slide 7: Αντιμετώπιση Σφαλμάτων – σε τοπικό επίπεδο
GBAS (Ground-Based Augmentation System)
Ο σταθμός βρίσκεται πολύ κοντά στον χρήστη (π.χ. σε αεροδρόμιο).
Μετράει GNSS σήματα σε τοπικό επίπεδο και υπολογίζει άμεσα τις διορθώσεις.
Επειδή είναι δίπλα στον χρήστη, οι ιονοσφαιρικές/τροποσφαιρικές επιδράσεις θεωρούνται ίδιες.
Διορθώσεις στέλνονται σε πραγματικό χρόνο με VHF ή άλλες επίγειες ζεύξεις.
Έτσι εξαλείφει όλα τα σφάλματα GNSS, εκτός από τοπικά όπως multipath και spoofing.
Ο σταθμός είναι τοπικός, σε αεροδρόμιο, και στέλνει διορθώσεις απευθείας στον δέκτη.
Χρήστες: πολιτική και στρατιωτική αεροπλοΐα, ειδικά σε κρίσιμες φάσεις όπως προσγείωση.

## Slide 8: Αντιμετώπιση Σφαλμάτων – Χρήση του φορέα
Τα • RTK (Real-Time Kinematic) και • PPP (Precise Point Positioning) xρησιμοποιούν και τον φορέα
των GNSS σημάτων αντί μόνο τον κώδικα για μεγάλη ακρίβεια .
Ο Κώδικας (Code)
Είναι το σήμα που περιέχει την "ταυτότητα" του δορυφόρου και την πληροφορία χρόνου.
Μοιάζει με μια ψευδοτυχαία ακολουθία bits και επιτρέπει στον δέκτη να υπολογίσει την απόσταση από τον δορυφόρο, μετρώντας τον χρόνο που χρειάστηκε να φτάσει το σήμα.
Αυτό ονομάζεται pseudo-range.
Η ακρίβεια είναι της τάξης του μέτρου (5–10 m), ανάλογα με τις συνθήκες.
Ο Φορέας (Carrier)
Είναι το ραδιοκύμα που "κουβαλά" τον κώδικα
Έχει πολύ μικρό μήκος κύματος: ~19 cm για L1.
Mπορούμε να μετρήσουμε πόσους πλήρεις κύκλους του φορέα πέρασαν από την εκπομπή ως τη λήψη.
Αυτό επιτρέπει υπολογισμό θέσης με ακρίβεια εκατοστών ή χιλιοστών.
RTK (Real-Time Kinematic)
Χρήστες: γεωδαισία, τοπογραφία, γεωργία ακριβείας, UAVs.
Απαιτεί τοπικό σταθμό αναφοράς και ραδιοσύνδεση.
  PPP (Precise Point Positioning)
  Χρήστες: επιστημονικές μετρήσεις, αεροδιαστημικά payloads, υψηλής ακρίβειας πλοήγηση σε απομακρυσμένες περιοχές.
  Απαιτεί χρόνο σύγκλισης (10–30 λεπτά).
  .

## Slide 9: Θέματα για περαιτέρο μελέτη
Προχωρημένες Έννοιες
Carrier Phase Ambiguity Resolution
Πως τα RTK,PPP υπολογίζουν πόσους πλήρεις κύκλους του φορέα πέρασαν
Interference/ Spoofing Detection
Χρήση πολλαπλών GNSS & στατιστικής φιλτραρίσματος
Inertial Navigation System (INS) Integration
GNSS + IMU Συνδυασμός για υποστήριξη σε blackout περιοχές
Kalman Filtering για σύντηξη δεδομένων
Μελλοντικές Τάσεις
High-Accuracy GNSS chips
(π.χ. smartphones με L5)
Multi-frequency, multi-constellation standardization
Crowd-sourced GNSS spoofing monitoring
Quantum sensors & future positioning without GNSS
Ευχαριστώ για την παρακολούθηση